## Slide 1: 预测系统 Prediction
北京七月在线科技有限公司
https://www.julyedu.com/
盛老师 BAT无人驾驶高级算法工程师
JULYED
BUSINESS
2019
Notes: 今天将进入无人驾驶新的一大模块——PNC，L4级别最重要的两个团队——感知和PNC
今天主要是讲预测系统，是PNC模块的第一个部分

## Slide 2
CONTENTS
01
02
03
04
PNC OVERVIEW
PREDICTION TASK
VEHICLE PREDICT
julyedu.com
无人驾驶实战与应用
PEDESTRIAN PREDICT
Notes: 今天这节课主要是从四个方面
对无人车PNC系统进行一个总体概括，什么是PNC，在无人车处于一个什么位置，主流公司中PNC都在做什么工作？
预测任务在PNC里是什么位置？预测任务是做什么？和感知是什么关系？和规划又是什么关系？输入是什么？输出是什么？及其重要性
介绍主流的车辆预测方法和步骤，我们以Apollo的框架结构为例，细节的讲解预测系统的组成和使用
我们还会给大家看一下目前学术界用的多的数据集做车辆预测，不过其复杂度远不及真实情况以及限制了车辆预测的适用范围，这也是为什么这些非规则化的数据任务没有通用的竞赛和网络框架，因为很多处理方式都有变化，如何找到最优的问题解法还需要持续探索；
我们拿Uber和Waymo的最新论文为例，讲解一下近一年在做车辆预测方面的新思路，提升大家对问题的理解
最后一部分是讲解行人预测，行人是无人车系统中非常重要的一部分，安全性要求最高，但是不可预测性确实最强（因为行人没有特定的动力学约束，比如转弯、急停、后退都很随意，而车辆往往是有强约束的）
会给大家介绍目前行人预测中业界主流的方案（Li Feifei团队为主），如何理解行人的意图还是目前业界的难点

## Slide 3: PNC OVERVIEW
01
Notes: 第一部分，给大家总览一下PNC模块的以及在无人车的系统里面的位置

## Slide 4: AUTOMOUS SOFTWARE STACK
Perception
Planning
Control
HD Map
Localization
Notes: 又是这张图，上周给大家介绍过了，我们已经依次讲过了感知、地图、定位
今天讲的预测，其实就是Planning的一部分，明天我们还讲继续讲解Planning
Planning类比的是人的大脑，将周围信息汇总后，对环境的变化做出判断，并设计一条我们想要走的路，这就是Planning
预测模块正好是Planning的前哨站，负责感知周围的变化以及他们的意图（这非常重要）
意图理解也是非常难得一个部分，需要大量人类经验和知识以及泛化能力
包括今天开始，后面四节课其实讲的都是Planning 和 Control，而我们所谓的PNC模块（各大招聘上写的团队名就是这个）指的正是Planning and Control
今天明天是预测和规划；下周是控制和强化学习下的应用（强化学习主要就是在机器人学、规划用的比较好，感知是不可行的，这个下周再细讲）

## Slide 5: PNC
PNC = Planning and Control
Prediction
Routing
Planning
  Decision
  Path
  Speed
Control
Perception
Localization
HD-Map
Prediction
Routing
Planning
Simulated Model
Control
Canbus
Notes: PNC：Planning and Control，具体到PNC里面有哪些内容，我这里列一个基本的框架结构图
绿框里面表示的就是PNC内部的模块
可以看到预测和Routing作为前哨站接收感知和定位、地图的消息，将处理后的结果给规划模块，再由规划模块将需要的轨迹给控制模块，最终控制模块和车辆Canbus系统进行结合输出，使车辆按照我们设定的目标无人驾驶
具体到Planning里面其实还分了很多细节技术，我简单列一下：决策、路径、速度，明天我们的课就是来讲具体Planning应该怎么做
整体的框架流程图就是这样，之前两个模块学习了感知和定位地图模块，大家应该已经有很一定认识
这里我也提一下：上节课最后晓老师也跟大家说了，其实我们的无人车课程讲的很宽泛很全面，但是当大家真正去找工作的时候，可能只会从事我们讲的这些模块的其中一个
比如感知对应的3D，2D，融合对吧，地图、定位、预测、规划（决策、Path等）、控制、仿真等等，确实是这样的
毕竟大部分人找的是初级职位，最开始的工作也是一点入手，逐渐做深，然后再拓宽，比如感知Tech Leader负责人可能就不能只会其中一个领域，而是要熟悉全局；比如PNC技术负责人肯定也不能只会预测、只懂规划，必须要有全局技术判断力（不是说你深入懂得每个细节，而是必须知道各模块的方向和边界），明白什么时候打破边界
我认为无人车目前的阶段还不是很成熟，技术还在变化，从事一个领域，需要对该领域技术全局有一定了解，对全栈能力有一定认识，大家现在在学习阶段，是最好掌握全局认知的时候，因此我们的课程也是像这样服务大家，让大家在全栈技术上有所认识
比如看上去现在预测和Planning是放在一起的，但是预测也可以和感知结合，能不能输出带有意图的感知结果？
比如控制看上去是规划模块的下游，但是也有学术界将无人车环境扰动当做控制扰动来解决，消除规划的信息完备要求，将规划和控制相结合，等等这样的例子还有很多
只有全面的认知才能有所创新，只有交叉的学习才能有所突破
不扯远了，大概的PNC模块就是上图这个绿框所示，我们后面几节课都会陆续讲到

## Slide 6: PNC
2018 DMV 自动驾驶报告
  Waymo (17000)
  GM Cruise
  Zoox
  Nuro
  Pony.AI
图片来自量子位公众号
Notes: 这里顺便给大家看一张图，这是2018年美国汽车管理局公布的自动驾驶报告，这里的指标叫MPI（Miles per Intervention），是自动驾驶目前这阶段最重要的指标
公里接管数：分子是自动驾驶总里程，分母是人工接管或干预次数
可以看到Waymo的数据遥遥领先：17000；通用GM：8000；Zoox：3000；Nuro：1600；pony.AI（中国）：1600
这里好多公司我基本上在概论课上都提到过，这个榜单也是可以给自动驾驶技术能力一定程度上的排序（并不绝对，比如非美国公司在上面其实体现的不全面）
我想说一点，这份报告后面有一个分析，对Waymo来说，到了目前比较成熟的阶段，出问题最多的就是PNC
Waymo接管中 50%是 PnC的问题；25% 硬件问题；15% 天气原因；5% 感知异常，可见PnC在自动驾驶研发后期的重要性
很多公司初期招人主要都是招感知工程师，因为这是无人车的第一步，也是初期出问题最多的地方
但是到了后期，也就是解决了路上99%的问题后，感知的问题逐渐收敛；而PNC的问题占比逐渐增多
大家可以想想，机器遇到的问题中最难就是数据量很小的泛化问题，我们也称为Corner Case
人很多时候可以通过常识、通过经验来推理，但是机器很难，即使是最好的机器学习方法也需要很多相似数据的支撑
PNC往往遇到的CornerCase就是很偏很少见的情况，比如中国常见的无保护左转，什么叫无保护左转？左转时不保障你的优先级最高，出事故你需要负责
人开车往往会根据车流和试探的方式看看对向车辆是否让我们，如果不让那我就等等；让的话就赶紧开过去
这就是俗话说的：开车谁勇敢谁先走
那机器遇到这种情况就非常头痛，如何正确理解车辆的意图，以及和对方司机交互博弈，这是很难的
Waymo也承认过：无保护左转、和拥堵时汇入车流是无人车两大难点，而这都需要靠PNC的智能化来解决

## Slide 7: PREDICTION TASK
02
Notes: 好，PNC概述就讲到这里，我们进入预测模块
首先给大家认识下预测任务是什么

## Slide 8: PREDICTION
Why prediction?
  Many types
Requirement
  Real time
  Accuracy
Learn more corner case
How human knows?
Notes: 首先，我们为什么需要预测？拿这个图为例，这辆小车被感知到在这个分岔路口上，在给我们规划之前，需要进一步知道这个车的走向，如果不知道走向，我们如何规划？
Tracking 和 预测可不一样，一个是简单递推下一个时刻或几时刻的位置，判断是否一致；预测是长时间推理，结合更多信息
右边这个图，红车是我们的无人车，t，小车、自行车、行人三种，他们在t+1, t+2, t+3 … 多种类的障碍物预测、多数量的预测，哪些需要预测？哪些不需要？比如静止障碍物是不是需要预测？要启动的呢？
预测还是为感知结果进行一次滤波，消除一些不可理的感知，有了对场景更深刻的理解
预测的要求？
  实时性，预测后还需要规划，不要大于100ms，障碍物很多，如果降低计算时延是个考验
  准确性，不是要求多高精度但是误差不能太大
极端case的理解：
  什么情况下行人是过马路？什么时候行人是去绕着车走
  自行车什么时候是右转，什么时候是直行？概率是多少？
  什么时候这个车会让你？什么时候不会？什么时候这个车会闯红灯？
可以想想，人是怎么思考这个问题的？
  靠感觉？
  靠经验？
  其实人没有对预测做出一个单独的理解，而是和驾驶经验混合在了一起
  所以说我们业界单独拆分预测是否合理也值得思考

## Slide 9: TWO METHODS
Model-based
  Combine human knowledge
  Solve corner case
Data-driven
  Machine Learning
  More data
Turn Right Model
Go Straight Model
Turn Right Trajectory
Go Straight Trajectory
Update Probabilities
Predicted
Trajectories
Observed Behavior
Training Data
Machine Learning
Predicted
Trajectories
Model-based
Data-driven
Notes: 两种方案
基于模型的方法：显然搞物理的同学会很兴奋这个方法，可分析性强，可调试
  很容易结合上人类的经验
  对Corner Case的理解也很好处理，遇到一个解决一个
  上图中是直行还是右转
另一种基于数据驱动，也就是大家通常理解的机器学习
  根据大量数据统计，结合神经网络，找到合适的概率
  需要很多数据，但随着数据越来越完善，效果也会逐渐提升和收敛
右边这个图，给了大家看着两种方法的对比和数据流，…
预测的输入是感知信息；预测的输出是每个障碍物的3维轨迹点（XYTime）

## Slide 10: RECRUIT REQUIREMENT
Waymo : Software Engineer, Behavior Prediction, Deep Learning
  Behavior Prediction
  LSTM
  Machine learning
  Real-time
  Data engineering
  Hard task
[1] : https://waymo.com/joinus/1235933/
[1]
Notes: 说了这么多预测的东西，那业界是怎么处理？需要什么能力？
一个简单技巧，招聘信息，最牛公司的岗位招聘
Waymo，行为预测招聘岗位
  Deep Learning
  Real time
  Predict future behavior
  Challenges
  Real-world logs
  Imitation Learning, Reinforcement learning
  Resource constrained
  LSTM, RNN, GAN
数据驱动是主要方案，Google为背景
数据分析、数据工程师能力，没有格式化的数据
整个任务很难

## Slide 11: VEHICLE PREDICT
03
Notes: 进入车辆预测讲解
结合Apollo讲解

## Slide 12: APOLLO PREDICTION
git clone https://github.com/ApolloAuto/apollo.git
git checkout r3.5.0
Modules/prediction
Notes: 先去Github上下载下来
Checkout 3.5
简单介绍apollo结构
Modules/prediction

## Slide 13: LANE MODEL
Lane sequence
  HD map
  Junction
  Off lane
Classification
  Lane0 → Lane1 → Lane3 → Lane7
  Lane0 → Lane2 → Lane6
  Lane0 → Lane4 → Lane5
  Search probability
Notes: 先给大家介绍下道路模型的建模方法
  Lane Sequence: 道路序列
  结合HDMap才能构建，高精地图很重要
  Opendrive的Lane
  路口中构建LaneSequence
  如果不在地图Lane的范围内我们应该怎么找
    强行拉到附近的一个lane上
    Free move
行为预测问题简化成了一个分类问题
  多条LaneSequence
  目标就是找到每条道路的概率

## Slide 14: LANE MODEL
Lane feature
Vehicle state
Environment
Notes: 问题简化了以后，怎样找特征
非结构化的数据，物理世界中任何特征你都可以拿来用，我们选哪些？

## Slide 15: LANE MODEL
Lane feature
  Lane S
  Lane L
  Reference lane
  Curvature
  Traffic law
Vehicle state
Environment
Notes: 问题简化了以后，怎样找特征
非结构化的数据，物理世界中任何特征你都可以拿来用，我们选哪些？
道路特征：
  左右边界的距离
  中心线的距离
  所在Lane的S（还记得上周课给大家讲的Track坐标系，也就是今天的道路坐标系吗？）
  道路的曲率（怎么表示）
  道路的边界线信息（双黄线、虚线？）

## Slide 16: LANE MODEL
Lane feature
Vehicle state
  Velocity
  Acc
  Heading
  Heading rate
  Type
  Size
Environment
Notes: 问题简化了以后，怎样找特征
非结构化的数据，物理世界中任何特征你都可以拿来用，我们选哪些？
道路特征：
  左右边界的距离
  中心线的距离
  所在Lane的S（还记得上周课给大家讲的Track坐标系，也就是今天的道路坐标系吗？）
  道路的曲率（怎么表示）
  道路的边界线信息（双黄线、虚线？）
除了道路信息，我们还应该找那些特征？
车辆自身的特征
  速度
  加速度
  角度Heading
  角速率
  类型
  大小
还可以有很多，大家见仁见智，开动脑筋
环境信息：
  周围有什么障碍物？
  是不是路口？路口环境
  车道类型
  车流情况
  红绿灯
  等等

## Slide 17: LANE MODEL
Network
  Behavior
Lane Sequence
Obstacle Status
Model
Probability
Notes: 有了特征之后，建立模型，选择输出和Label
确认好任务
  输入是多长时间？2s？
  预测是多长时间？3s？
  下游怎么和我们配合？
  Label要根据这些任务的细节而定

## Slide 18: LANE MODEL
Lane Sequence
Model
Probability
Obstacle Status
Network
  Behavior
Sequence data
  RNN
Notes: 考虑到我们的输入特征里面是一个和时间序列相关的特征
并不是一个单一时刻的特征，有点像一个视频或者图片序列
RNN（Recurrent Neural Network）循环神经网络

## Slide 19: SEQUENCE DATA NETWORK
MLP
CNN
RNN
  LSTM
  GRU
Attention
TCN
[1] : http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/
[1]
Notes: 简单讲下序列数据应该如何处理
MLP：多层感知机
CNN：卷积神经网络
RNN：循环神经网络
Attention：注意力机制
TCN：Temporal Convolutional Networks时间卷积网络
RNN中最著名的是LSTM和GRU
  打开网页简单看看
  GRU是其中的一个变种

## Slide 20: APOLLO MODEL
MLP model
RNN model
Lane Sequence
RNN1
Probability
Obstacle Status
RNN2
Concatenate
Ground Truth
Notes: 回到Apollo的网络结构
  MLP和RNN
  RNN用的是LSTM
结合后进行输出
进入Apollo代码讲解部分
  各部分的含义
    Common数据结构
    Conf配置文件
    Container存储和解析感知数据，抽取特征
    Dag：cybertronRT配置
    Data：训练好的模型文件
    Evaluator：组合特征，模型推理
    Image：
    Launch：cybertron启动方式
    Network：Eigen写的推理层
    Predictor：绘制出轨迹
    Proto：数据存储方式
    Scenario：应该是场景分类的方法，貌似是没有完成
    Testdata：
    Util：
    Component：ROSNode一样
  重点介绍三部分

## Slide 21: DATA PIPELINE
Sampling engineering
Model optimization
Feature engineering
样本清洗
Label
原始特征
特征选择
RNN Model
特征提取器
原始特征
在线高阶特征生成
行为预测
Offline
Online
Record
数据
Channel 消息
样本工程
模型优化
特征工程
Notes: 数据Pipeline工作可以说是机器学习里面最重要的部分
我拿预测任务来做讲解，但是这也可以是其他任何一个机器学习任务的样本
三部分任务：
  样本工程：感知消息过滤、无意义样本、样本平衡
  特征工程：特征选取工作
  模型优化：涉及更好的网络，比如GRU、TCN进行不断尝试
离线端：
  record->特征提取->原始特征筛选
  Record->样本清洗->选出正确的Label（3s后的位置，在哪条lane上）
  训练RNN模型
在线端：
  消息（感知、地图、定位）->特征抽取->用模型推理

## Slide 22: DATA PIPELINE
Auto labelling
  History data
  Label data
  Positive and negative samples
Label cleaning
Label balance
[1] : https://www.youtube.com/watch?v=Q0nGo2-y0xY
[1]
Notes: 再列一个数据Pipeline的例子
这是Waymo的一个数据流
  不仅是预测
  感知、规划也在这个框架里面
这里很重要的一个工作就是Lebel和auto label
  通过部分小数据集作为启发，来自动化标注更多的数据
  结合人工Label一起产生大量数据
模型这部分他们也是AutoML的方式自学习优化
让整个循环图运转起来，不断提升

## Slide 23: TRAJECTORY BUILDER
Kalman filter
Polynomial
Velocity
Notes: 对障碍物behavior级别进行预测后，我们还需要生成对应的轨迹
轨迹生成也就是Apollo中对应的Predictor
  A->B是怎么过去的
  不能有折角
  Kalman Filter拟合
  多项式拟合
  用模型来输出一个速度，根据运动学方程进行推理

## Slide 24: STATE OF THE ART
Uber : Short-term Motion Prediction of Traffic Actors for Autonomous Driving using Deep Convolutional Networks
CNN model
Graph generate
  Full information
Trajectory generate
  Regression problem
Notes: 接下来给大家讲讲车辆预测方面目前最新的研究成果
  首先预测任务没有很好的数据集，大部分公司都会产出一个自己的数据集，没有标准库，相对通用一点的有美国101公路的一份数据集，但是也只是相对用的多
  因为每个公司都又不一样的理解，Apollo有自己的轨迹数据集，但是主要问题是这些预测任务需要和HDMap结合来抽取特征，而HDMap是不能开放出去的
  因此大部分数据集都把特征已经转好了，这样也就失去了意义
18年年中 Uber 最新研究论文
使用图来描述，这样对环境的描述非常充分
既然是图，那么理所当然使用CNN来训练
  Reset
  VGG
  Nasnet
直接生成了轨迹，是一个回归任务
网络结果如下图
缺点：
  计算时延问题很严重，在线运行困难
  回归问题造成了很大的不稳定性，对交通规则的理解也有所欠缺

## Slide 25: STATE OF THE ART
Waymo : ChauffeurNet: Learning to Drive by Imitating the Best and Synthesizing the Worst
Mid-to-mid learning
[1] : https://sites.google.com/view/waymo-learn-to-drive
[1]
Notes: Waymo今年年初的一篇论文
将预测和规划相结合（没有控制），称之为mid-mid learning
Chauffeur是google无人车最早项目的名称，司机的意思
输入是历史的一系列图，包括地图、交通规则、限速…

## Slide 26: STATE OF THE ART
Mid-to-mid learning
Multi-task
Imitation learning
Combine prediction and planning
Waymo : ChauffeurNet: Learning to Drive by Imitating the Best and Synthesizing the Worst
Notes: 网络做的是个多任务，非常丰富
  从输入进入了特征网络
  分为Agent网络和环境网络
  Loss非常丰富
    自身车辆的loss：heading、速度、航迹点
    Heatmap：参考人类的驾驶经验（模仿学习），在道路中心、碰撞是什么
    路网的loss
通过仿真形成一个闭环数据流
  在仿真里面不断提升
打开网页看看效果

## Slide 27: PEDESTRIAN PREDICT
04
Notes: 最后给大家简单介绍介绍行人预测
主要是介绍下行人预测和车辆预测的不一样
介绍Lifeifei 团队的几篇优秀文章

## Slide 28: PEDESTRIAN PREDICTION
High randomness
Low traffic constraints
No kinematics model
Benchmark
  ETH
  UCY
Notes: 行人预测在自动驾驶中非常重要也很难
  一个是安全第一是自动驾驶的红线
  行人随机性比较大，脑袋一想就可能换一个走法，更容易分神，比如看手机
  行人交通规则限制很少，或者说很弱，交通法优先保护弱者
  没有固定的运动学模型，变向急停都很容易，当然有姿态模型
正是上述原因，行人其实不太受地图约束，行人研究领域有一套相对标准的Benchmakr：ETH和UCY

## Slide 29: STATE OF THE ART
Li Feifei : Social LSTM: Human Trajectory Prediction in Crowded Spaces
LSTM
Social-pooling : Human-Human
[1] : https://github.com/xuerenlv/social-lstm-tf
[1]
Notes: Lifeifei 团队是在机器人领域研究非常丰富的团队，特别是在机器人和人交互这块，很多优秀论文
对人的预测是他们的主要工作，CVPR几乎每年都有有错的进展在上面
Social LSTM
  在一般LSTM的基础上加入了pooling层，增加了人和人的交互信息作为LSTM的h参数相互传递和影响

## Slide 30: STATE OF THE ART
Li Feifei : Social GAN: Socially Acceptable Trajectories with Generative Adversarial Networks
Generative Adversary Networks， GAN
Human-human interaction
[1] : https://github.com/agrimgupta92/sgan
[1]
Notes: 在Social LSTM的基础上使用的GAN网络的训练方法
增强了人与人的交互
这里Github上有他们放出的完整代码，写的很好，希望大家能去自己跑一遍
数据集我给大家先下载稍后发群里，可以先看一下

## Slide 31: STATE OF THE ART
Li Feifei : Peeking into the Future: Predicting Future Person Activities and Locations in Videos
Multi-task learning
Notes: 今年年初的一篇非常不错的论文，也是将预测任务更进一步
将预测和感知结合，形成一个多任务网络
从行人的姿态和行人的目标任务同时进行解析，并输出轨迹点
如上图网络所示
  行人的姿态行为模型
  行人的意图模型
  地图的编码方式
  最后解析成两部分

## Slide 32: STATE OF THE ART
Li Feifei : Peeking into the Future: Predicting Future Person Activities and Locations in Videos
Multi-task learning
Grid mapping
Combine perception and prediction
Notes: 环境信息也通过网络进行交互影响
最终输出通过grid map方式预测会出现在哪个网格中，并根据网络里做一个小的回归计算出具体位置
另一个输出这是行人的要做的事情

## Slide 33: SUMMARY
PNC & Prediction Task
Vehicle Prediction
Apollo Prediction
Pedestrian Prediction
Notes: 最后总结一下

## Slide 34: HOMEWORK
1. Reading:
  A survey on motion prediction and risk assessment for intelligent vehicles
  ChauffeurNet: Learning to Drive by Imitating the Best and Synthesizing the Worst
  Social GAN- Socially Acceptable Trajectories with Generative Adversarial Networks
2. Coding:
  Social-GAN : https://github.com/agrimgupta92/sgan
3. Thinking:
  What about Traffic Violation?
  How to handle with interactive prediction?
Notes: 作业

## Slide 35
https://www.julyedu.com/
盛老师 BAT无人驾驶高级算法工程师
微信扫一扫关注我们